## Slide 1: 常用元器件
电调
电机
有刷电调
无刷电调
有刷电机
无刷电机
电池
锂电池
铅蓄电池
其他
减速机
气缸，电磁阀

## Slide 2: 直流电机
电机参数：
转速：额定工况下运转时，转子的转速为额定转速，低转速是基本转速，高转速是指最高转速
额定功率：长期使用输出的机械功率，一般单位为千瓦
额定电压：额定条件下运行时从电刷两端施加给电动机的输入电压
额定电流：额定电压下输出额定功率时，长期运转允许输入的工作电流

## Slide 3: 有刷电机
缺点：
摩擦大，损耗大
发热大，寿命短
效率低，输出功率小

## Slide 4: 775有刷电机
电机功率：
775电机150W 扭力3.4KG
795电机180W 扭力4KG
额定电压：DC12V -24V
空载电流：1.05A
795/775低速空载转速：12V3000-24V6000转
795/775高速空载转速：12V6000- 24V12000转
电机台阶高度：4mm
电机台阶直径：17.5mm
电机直径:42mm
795电机长度(不含轴):70.5mm
775电机长度(不含轴):66.5mm
出轴长度：16mm
轴径：5mm

## Slide 5
电机尾部台阶高度：约5mm
电机尾部出轴长度：约6mm
安装孔的孔距: 约29mm
安装孔的孔径：M4螺丝
电机重量：400g
电机直径:42mm
电机长度：66.5mm
电机尾部台阶高度：约7mm
电机尾部出轴长度：约4.5mm
安装孔的孔距: 约29mm
安装孔的孔径：M4螺丝
电机重量：350g

## Slide 6: 885有刷电机

## Slide 7: 795有刷电机

## Slide 8: 无刷直流电动机是采用半导体开关器件来实现电子换向的，即用电子开关器件代替传统的接触式换向器和电刷
优点
（1）无电刷、低干扰
无刷电机去除了电刷，最直接的变化就是没有了有刷电机运转时产生的电火花，这样就极大减少了电火花对遥控无线电设备的干扰。
（2）噪音低，运转顺畅
无刷电机没有了电刷，运转时摩擦力大大减小，运行顺畅，噪音会低许多，这个优点对于模型运行稳定性是一个巨大的支持。
（3）寿命长，低维护成本
少了电刷，无刷电机的磨损主要是在轴承上了，从机械角度看，无刷电机几乎是一种免维护的电动机了，必要的时候，只需做一些除尘维护即可。

## Slide 9: 5060外转子有刷电机
电机直径：50mm
输出轴直径：8mm
重量（约）：445g
KV值：270KV
空载转速：6800转/分(24V)
极数：14
电机机壳长：60mm
输出轴长度：20mm
功率：1500W
电压：24V
空载电流：1.6A
扭矩：5N/m
Kv值：无刷电机的KV值越高，同电压下转速就越快，提供出来的扭力就越小。
电机的转速（空载）=KV值X电压；例如KV1000的电机在1V电压下它的转速（空载）就是1000转/分钟，在10V电压下，其空载转速就是10000转/分钟。

## Slide 10: 电调（电子调速器，英文Electronic Speed Control，简称ESC）：它根据控制信号调节电动机的转速。
有刷电调
无刷电调
1、电调的输入线与电池连接；
2、电调的输出线（有刷两根、无刷三根）与电机连接；
3、电调的信号线与接收机连接。
另外，电调一般有电源输出功能，即在信号线的正负极之间，有5V左右的电压输出，通过信号线为接收机供电，接收机再为舵机等控制设备供电。

## Slide 11: 有刷电调

## Slide 17: 无刷电调

## Slide 18: 电池参数
1）电池容量
电池容量用毫安时mAh来表示，电池容量越大，显然用的时长越长。常见比如1000mAh的含义是以1000mA电流放电1h的电荷量。
2) 标称电压
电池正负极之间的电势差称为标称电压。锂电池放电轨迹是呈抛物线状的，从4.3v到3.7v再到3.0v，都是变化很快的，惟有3.7v左右放电时间最长，几乎占了3/4时间，因此，标称电压有时也表示维持放电时间最长的那段电压。锂电池的标称电压有3.7v和3.8v.
3) 充电截止电压
锂电池（或其他性质充电电池）充足电后，电池内部的活性物质已达饱和状态，再继续充电，电池电压也不会上升，此时的电压就是充电终止电压。锂电池的充电终止电压常见有4.2v(对应其标称电压是3.7v)和4.35v（其标称电压是3.8v）
4) 放电截止电压
放电终止电压指电池放电时允许的最低电压，锂电池放电终止电压一般为2.7v
5) 自放电率
指一段时间内电池没有用，自动损失的容量占总容量的百分比。锂电池自放电率为5%~8%

## Slide 19
容量
rate电流倍率：倍率值高，输出电流大
Pack（包裹）：4s1p:四块电池串联

## Slide 21: 减速机：
减速器是一种由封闭在刚性壳体内的齿轮传动、蜗杆传动、齿轮-蜗杆传动所组成的独立部件，常用作原动件与工作机之间的减速传动装置 。减速机一般用于低转速大扭矩的传动设备
减速比：即减速装置的传动比，是传动比的一种，是指减速机构中瞬时输入速度与输出速度的比值，用符号“i”表示。
举例：输入转速为1500r/min，输出转速为25r/min，那么其减速比则为：i=60:1。
根据自己需要合理选择减速比！！

## Slide 22: 气动装置：速度快，威力猛，危险性高
组成：储气瓶(配套减压阀)
缓冲罐
电磁阀
气缸

## Slide 23: 储气瓶（高压气瓶，与调压阀配套使用）
切记不可超过耐压值！！

## Slide 24: 缓冲罐：缓冲罐主要用于各种系统中缓冲系统的压力波动，使系统工作更平稳
不可超过耐压值！！！

## Slide 25: 电磁阀；是用电磁控制的工业设备，是用来控制流体的自动化基础元件，属于执行器，并不限于液压、气动。
二位五通
二位三通

## Slide 26: 二位五通
双向换气！！超过安全气压自我保护漏气！

## Slide 27: 二位三通

## Slide 28: 单向气缸
不可超过耐压值！！
注意行程，缸径！！

## Slide 29: 双向气缸
注意缸径、行程！！
不可超过耐压值！！